## Slide 1
Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka
u Republici Hrvatskoj
Ovaj projekt financira Europska unija

## Slide 2: 11. INSPEKCIJSKI NADZOR
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 3: 11.2 INSPEKCIJSKI NADZOR ONEČIŠĆIVAČA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Zakonska osnova | Zakon o zaštiti zraka, članci 31., 32., 46. - zakonska osnova za mjerenja 52., 54., 55. - način mjerenja, dozvola za PKZ 129., 131., 133., 134., 137., 139. - inspekcijski nadzor 145.,146. - prekršajne odredbe
Nadzirana osoba | Pravna osoba onečišćivač

## Slide 4: 11.2 INSPEKCIJSKI NADZOR ONEČIŠĆIVAČA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Propisi | Pravilnik o praćenju kvalitete zraka, članci 11.do 15. - način mjerenja, kvaliteta podataka 21., 22. - izvještavanje, godišnje izvješće Uredba o razinama onečiščujućih tvari u zraku, članci 5., 7., 8., 13. - interpretacija godišnjeg izvješća
Nadzirana osoba | Pravna osoba onečišćivač

## Slide 5: 11.2 INSPEKCIJSKI NADZOR ONEČIŠĆIVAČA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Ostali dokumenti | Rješenje o procjeni utjecaja na okoliš Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša Rješenje o okolišnoj dozvoli
Nadzirana osoba | Pravna osoba onečišćivač

## Slide 6: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
A. Priprema inspekcijskog nadzora - koraci
Kako bi inspektor dobio informacije o zakonskoj osnovi zbog koje je onečišćivač dužan provoditi PKZ, od nadziranog onečišćivača zatražiti rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ili rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša odnosno okolišnu dozvolu (čl 32. ZOZZ) ili akcijski plan (čl. 46. ZOZZ) u kojem isti ima obavezu ispunjavanja propisanih mjera ili odluku o provođenju mjerenja posebne namjene (čl. 33. ZOZZ). Iz ovih dokumenata također se može dobiti informacija o propisanom mjernom programu i terminskom rasporedu mjerenja.
1.

## Slide 7: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
A. Priprema inspekcijskog nadzora - koraci
Od nadziranog onečišćivača zatražiti kopiju svih najrecentnijih godišnjih izvješća o PKZ koja su odgovorni provoditi.
2.
Od nadziranog onečišćivača zatražiti ugovor sa ispitnim laboratorijem kojeg su angažirali da provodi mjerenja kvalitete zraka. Zatražiti rješenje angažiranog laboratorija o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnost praćenja kvalitete zraka (dozvola) koje izdaje MZOE (čl. 54. i 55. ZOZZ). Provjeriti da li je dozvola valjana za mjerenja svih onečišćujućih tvari uključujući i one za koje se izdaje na jednu godinu (na osnovu mišljenja referentnih laboratorija). Usporediti dozvolu sa mjernim opsegom iz dokumenata iz A1. (Mjerni opsezi moraju biti u potpunosti pokriveni dozvolom).
3.

## Slide 8: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
B. Provedba inspekcijskog nadzora - koraci
Provjeriti da li je onečišćivač osigurao PKZ sukladno dokumentu iz A1. i za to ugovorno angažirao ispitni laboratorij.
1.
Utvrditi identifikaciju (klasa/urudžbeni broj), valjanost dozvole (datum do kada vrijedi za svaku onečišćujuću tvar) i onečišćujuće tvari za koje je izdana dozvola ispitnog laboratorija koji provodi PKZ.
2.
Služeći se saznanjima koja su stečena u fazi pripreme i provedbe nadzora u obliku nalaza zapisnički konstatirati pokrivenost mjernog opsega dozvolom i jesu li se za to mjerno mjesto već izdavala godišnja izvješća.
3.

## Slide 9: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
B. Provedba inspekcijskog nadzora - koraci
4.
Provjeriti da li je osiguran kontinuirani prijenos podataka za onečišćujuće tvari čija se koncentracija u zraku utvrđuje mjernim instrumentima za automatsko mjerenje računalnom mrežom u informacijski sustav kvalitete zraka koji vodi Agencija (čl. 21 PPKZ) http://iszz.azo.hr/iskzl/

## Slide 10: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
B. Provedba inspekcijskog nadzora - koraci
5.
6.
Provjeriti da li izvješća o praćenju kvalitete zraka sadržavaju podatke o (čl. 22 PPKZ):
– pravnoj osobi – ispitnom laboratoriju ili referentnom laboratoriju koji obavlja praćenje kvalitete zraka
– mjernim mjestima uzimanja uzoraka i opsegu mjerenja
– vremenu i načinu uzimanja uzoraka
Po nasumičnom odabiru pregledati nekoliko godišnjih izvješća o praćenju kvalitete zraka i daljnje korake provjere prilagoditi godini za koju je izvješće izdano ili u nadzor uzeti najrecentnija izvješća iz A2.

## Slide 11: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
B. Provedba inspekcijskog nadzora - koraci
6.
– korištenim metodama mjerenja i mjernoj opremi
– osiguravanju kvalitete podataka prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije
– ostalim podacima iz područja osiguravanja kvalitete, kao što su osiguravanje kontinuiteta, sudjelovanje u usporednim mjerenjima, odstupanja od propisane metodologije i razlozi za to.
– o razini onečišćenosti zraka te o datumima i razdobljima onečišćenosti zraka koje prekoračuju granične vrijednosti, ciljne vrijednosti i dugoročne ciljeve za prizemni ozon
– o prekoračenju praga obavješćivanja i pragova upozorenja te o datumima i razdobljima

## Slide 12: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
B. Provedba inspekcijskog nadzora - koraci
6.
– o izračunatim statističkim parametrima onečišćenosti zraka za onečišćujuće tvari prema mjerilima određenim u prilogu 8. PPKZ – aritmetičkoj sredini, medijanu, relevantnom percentilu i maksimalnoj vrijednosti, obuhvatu podataka – postotak od ukupno mogućeg broja podataka te broju podataka, za relevantna vremena usrednjavanja
– o prosječnoj godišnjoj vrijednosti prekursora ozona, policikličkih aromatskih ugljikovodika i kemijskog sastava u lebdećim česticama PM2,5
– o razini onečišćenosti zraka u odnosu na gornji i donji prag procjene
– o kriterijima primijenjenim prilikom ocjenjivanja onečišćenosti zraka
– o uzrocima prekoračenja granične vrijednosti, ciljne vrijednosti i dugoročnog cilja za prizemni ozon.

## Slide 13: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
B. Provedba inspekcijskog nadzora - koraci
7.
Provjeriti da li je onečišćivač izvorne i validirane podatke o praćenju kvalitete zraka i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka dostavio nadležnom upravnom tijelu županije, Grada Zagreba i grada do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu (čl. 32 ZOZZ).

## Slide 14: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
C. Postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru - koraci
1.
Ukoliko je onečišćivač u potpunosti ignorirao svoje obaveze po dokumentu iz A1 inspektor će mu rješenjem narediti mjere za otklanjanje nepravilnosti s rokom izvršenja (čl. 131 i čl. 137 ZOZZ) i pokrenuti prekršajni postupak po članku 145 ZOZZ.

## Slide 15: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
C. Postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru - koraci
2.
Ako u koraku B1 utvrđeno da onečišćivač nije osigurao PKZ sukladno dokumentu iz A1 i nije sklopio ugovor o PKZ s odgovarajućim ispitnim laboratorijem inspektor će ukazati na nedostatke i nepravilnosti i rješenjem odrediti rok njihova otklanjanja (čl. 131 i čl. 137. ZOZZ), dužina roka ovisi o fazi osiguravanja PKZ u kojoj se onečišćivač nalazi (vidjeti Tablicu 1).

## Slide 16: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
C. Postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru - koraci
3.
Ako su u koracima
B2 i B3 (nepotpuna pokrivenost dozvole)
B4 (kontinuirani prijenos podataka u HAOP)
B5 i B6 (izvješće i sadržaj izvješća)
B7 (rokovi dostave izvješća)
utvrđene nepravilnosti inspektor će ukazati na nedostatke i nepravilnosti i odrediti rok njihova otklanjanja, te isto unijeti u zapisnik (čl. 131 ZOZZ).
Dužina roka ovisi o vrsti nepravilnosti (vidjeti Tablicu 1).

## Slide 17: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
C. Postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru - koraci
4.
Ukoliko onečišćivač ne ukloni nedostatke i nepravilnosti u roku zadanom u zapisniku iz C3 inspektor će rješenjem narediti mjere za otklanjanje nepravilnosti s rokom izvršenja (čl. 131 ZOZZ).
Ako onečišćivač ne postupi po rješenju prisilit će se na izvršenje novčanom kaznom (čl. 137 ZOZZ) i pokrenuti prekršajni postupak po članku 145 ZOZZ.

## Slide 18: Rokovi za otklanjanje nedostataka
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Orijentacije radi u tablici 1 dani su realni rokovi za otklanjanje nedostataka utvrđenih u C1 do C7.

## Slide 19: Tablica 1. Realni rokovi za otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Br. | Opis nepravilnosti | Realni rok za otklanjanje
B1 | onečišćivač nije osigurao opremu za PKZ | 8-12 mjeseci
B1 | onečišćivač nije osigurao opremu za PKZ ali je u fazi nabave | ovisno o fazi u kojoj se nalazi nabava ako je nabava na samom početku 8-12 mjeseci ako je nabava pri kraju roka isporuke 30 dana
B1 | onečišćivač je osigurao opremu za PKZ ali ne i laboratorij | 30 dana ukoliko je takav laboratorij raspoloživ
B1 | onečišćivač nije osigurao opremu za PKZ ali traži laboratorij koji će mjerenja obaviti sa vlastitom opremom | 30 dana ukoliko je takav laboratorij postoji i na raspolaganju je što je rijetko slučaj

## Slide 20: Tablica 1. Realni rokovi za otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Br. | Opis nepravilnosti | Realni rok za otklanjanje
B2/3 | onečišćivač nije osigurao laboratorij sa dozvolom ili dozvolom za sve onečišćujuće tvari ali posjeduje svoju opremu | 30 dana
B4 | nije osiguran kontinuirani prijenos podataka u informacijski sustav kvalitete zraka koji vodi Agencija | 15 dana ukoliko je informatička oprema odgovarajuća

## Slide 21: Tablica 1. Realni rokovi za otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Br. | Opis nepravilnosti | Realni rok za otklanjanje
B6 | godišnje izvješće o PKZ nije napisano sukladno regulativi | 1-5 dana
B7 | godišnje izvješće o PKZ nije poslano sukladno regulativi | 5 dana je dovoljno da se napiše izvješće ukoliko se ne radi o jako velikoj mreži

## Slide 22: HVALA NA PAŽNJI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša