## Slide 1
Jačanje inspekcije zaštite okoliša radi učinkovite kontrole praćenja kakvoće zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka
u Republici Hrvatskoj
Ovaj projekt financira Europska unija

## Slide 2: 11. INSPEKCIJSKI NADZOR
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 3: 11.3 INSPEKCIJSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE (I REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Predmet nadzora | INSPEKCIJSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE (I REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Oznaka nadzora | PKZ-JLS
Zakonska osnova | Zakon o zaštiti zraka, članci 12., 14. - Program zaštite zraka 24., 25. – kategorije kvalitete zraka, granične i ciljne vrijednosti 26. – posebne mjere zaštite zdravlja ljudi 31., 32., 33, 46. - zakonska osnova za mjerenja 37. – mjere za smanjivanje onečišćavanja 37., 46., 47. - akcijski planovi i kratkoročni akcijski planovi

## Slide 4: 11.3 INSPEKCIJSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE (I REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Zakonska osnova | 34. i 49. – informiranje javnosti 52., 54., 55. - način mjerenja, dozvola za PKZ 119. – informacijski sustav 129., 130., 131., 133., 137., 144 - inspekcijski nadzor 146., 148. - prekršajne odredbe
Podzakonski akti | Pravilnik o praćenju kvalitete zraka, članci 11. do 15. - način mjerenja, kvaliteta podataka 21., 22. - izvještavanje, godišnje izvješće 25., 26. – obavješćivanje javnosti
NASTAVAK

## Slide 5: 11.3 INSPEKCIJSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE (I REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Podzakonski akti | Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku, članci 3., 5., 7., 8., 13. - interpretacija godišnjeg izvješća 8. do 12. - prekoračenja praga upozorenja i obavješćivanja Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU, članci 7. do 10. – dostava podataka u HAOP, radi dostave podataka u EK
NASTAVAK

## Slide 6: 11.3 INSPEKCIJSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE (I REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Ostali dokumenti | Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Izvješće o provedbi programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Godišnja izvješća o praćenju kvalitete zraka Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka i/ili kratkoročni akcijski plan Informacije/izvješća o provedbi akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka i/ili provedbi kratkoročnih akcijskih planova.
Nadzirana osoba | Jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave

## Slide 7: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
A. Priprema inspekcijskog nadzora - koraci
Od nadziranog predstavničkog tijela županije, Grada Zagreba ili velikog grada zatražiti program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama koji je sastavni dio programa zaštite okoliša za područje županije, odnosno Grada Zagreba i velikog grada (u daljnjem tekstu: Program), te treba biti objavljen u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ovisno o tome čije predstavničko tijelo ga je donijelo. (čl. 12. ZOZZ)
Također zatražiti i izvješće o provedbi programa jer upravno tijelo nadležno za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) županije, Grada Zagreba i velikog grada izrađuje izvješće za razdoblje od četiri godine koje usvaja predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba i velikog grada. (čl. 14. ZOZZ)
1.

## Slide 8: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
A. Priprema inspekcijskog nadzora - koraci
Od nadzirane jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave zatražiti kopiju svih najrecentnijih godišnjih izvješća o praćenju kvalitete zraka sa njihovog područja. (čl. 31. i čl. 32. ZOZZ, čl. 22. POPKZ)
2.
Od nadzirane jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba zatražiti akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka i/ili kratkoročni akcijski plan ako je izrađen. (čl. 37., 46. i 47. ZOZZ)
Od nadzirane jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba zatražiti informacije o akcijskim planovima dostavljenim u HAOP. (čl. 9. i čl. 10. POURI)
3.

## Slide 9: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
A. Priprema inspekcijskog nadzora - koraci
Od nadzirane jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba zatražiti informacije o informiranju javnosti o kvaliteti zraka, provedbi akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka, provedbi kratkoročnih akcijskih planova i godišnjim izvješćima o PKZ (čl. 34. i 49. ZOZZ).
4.
U slučaju prekoračenja praga upozorenja za SO2 i NO2 te praga obavješćivanja ili praga upozorenja za prizemni ozon, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave na čijem je području došlo do prekoračenja dužno je poduzeti posebne mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša te odrediti način njihovog provođenja prema posebnom propisu kojim se uređuje sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. (čl. 8. do 12. UOROTUZ)
5.

## Slide 10: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
B. Provedba inspekcijskog nadzora - koraci
Provjeriti da li je nadzirano predstavničko tijela županije, Grada Zagreba ili velikog grada izradilo Program za područje županije, odnosno Grada Zagreba i velikog grada, te da li je izradilo izvješće o provedbi programa. (A1)
1.
Provjeriti da li je nadzirana jedinica lokalne i regionalne samouprave uspostavila mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka na svome području ako je procijenila da su razine onečišćenosti više od propisanih graničnih vrijednosti (GV), odnosno ako je procijenila da za to postoje opravdani razlozi (osobito u slučaju pojačanog razvoja industrije, proširenja poslovnih i industrijskih zona i drugo). (čl. 31 ZOZZ)
2.

## Slide 11: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
B. Provedba inspekcijskog nadzora - koraci
3.
Ako su mjerenja uspostavljena na području jedinica lokalne ili regionalne samouprave provjeriti da li je nadležno upravno tijelo nadzirana JLS (ili JRS) dostavilo Agenciji izvorne i validirane podatke i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka do 30. travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. (čl. 31. i 32. ZOZZ)
Provjeriti da li su podaci tih mjerenja objavljeni u službenom glasilu ili na internetskim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sažetom opsegu i na način razumljiv širokoj javnosti. (čl. 34. ZOZZ)

## Slide 12: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
B. Provedba inspekcijskog nadzora - koraci
4.
Po nasumičnom odabiru pregledati nekoliko godišnjih izvješća o praćenju kvalitete zraka i daljnje korake provjere prilagoditi godini za koju je izvješće izdano ili u nadzor uzeti najrecentnija izvješća iz A2.
5.
Provjeriti da li je na području nadzirane jedinice lokalne samouprave na zahtjev inspekcije zaštite okoliša ili je postojala sumnja, izražena prijavom građana, da je došlo do onečišćenosti zraka čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje ljudi, kvalitetu življenja i/ili štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša, izvršno tijelo Grada Zagreba, grada i općine utvrdilo opravdanost sumnje i donijelo odluku o potrebi provedbe mjerenja posebne namjene odnosno procjene razine onečišćenosti. (čl. 33. ZOZZ).

## Slide 13: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
B. Provedba inspekcijskog nadzora - koraci
6.
Provjeriti da li izvješća o praćenju kvalitete zraka (iz A2) sadržavaju podatke o:
– pravnoj osobi – ispitnom laboratoriju ili referentnom laboratoriju koji obavlja praćenje kvalitete zraka
– mjernim mjestima uzimanja uzoraka i opsegu mjerenja
– vremenu i načinu uzimanja uzoraka
– korištenim metodama mjerenja i mjernoj opremi
– osiguravanju kvalitete podataka prema zahtjevu usklađene norme za ispitne i umjerne laboratorije
– ostalim podacima iz područja osiguravanja kvalitete, kao što su osiguravanje kontinuiteta, sudjelovanje u usporednim mjerenjima, odstupanja od propisane metodologije i razlozi za to.
– o razini onečišćenosti zraka te o datumima i razdobljima onečišćenosti zraka koje prekoračuju granične vrijednosti, ciljne vrijednosti i dugoročne ciljeve za prizemni ozon

## Slide 14: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
B. Provedba inspekcijskog nadzora - koraci
6.
– o prekoračenju praga obavješćivanja i pragova upozorenja te o datumima i razdobljima
– o izračunatim statističkim parametrima onečišćenosti zraka za onečišćujuće tvari prema mjerilima određenim u prilogu 8. Pravilnika – aritmetičkoj sredini, medijanu, relevantnom percentilu i maksimalnoj vrijednosti, obuhvatu podataka – postotak od ukupno mogućeg broja podataka te broju podataka, za relevantna vremena usrednjavanja
– o prosječnoj godišnjoj vrijednosti prekursora ozona, policikličkih aromatskih ugljikovodika i kemijskog sastava u lebdećim česticama PM2,5
– o razini onečišćenosti zraka u odnosu na gornji i donji prag procjene
– o kriterijima primijenjenim prilikom ocjenjivanja onečišćenosti zraka
– o uzrocima prekoračenja granične vrijednosti, ciljne vrijednosti i dugoročnog cilja za prizemni ozon. (čl. 22. POPKZ)

## Slide 15: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
B. Provedba inspekcijskog nadzora - koraci
Provjeriti da li ispitni ili referentni laboratorij koji provodi mjerenja posjeduje valjanu dozvolu (datum do kada vrijedi za svaku onečišćujuću tvar) i onečišćujuće tvari za koje je izdana te zapisnički konstatirati pokrivenost mjernog opsega dozvolom i jesu li se za to mjerno mjesto već izdavala godišnja izvješća (Primjer: Tablica 1.) (čl. 54. i 55. ZOZZ).
7.
Provjeriti da li je osiguran kontinuirani prijenos podataka za onečišćujuće tvari čija se koncentracija u zraku utvrđuje mjernim instrumentima za automatsko mjerenje računalnom mrežom u informacijski sustav kvalitete zraka koji vodi Agencija. (čl. 21. POPKZ) http://iszz.azo.hr/iskzl/
8.

## Slide 16: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
B. Provedba inspekcijskog nadzora - koraci
Provjeriti da li su na području nadzirane jedinice lokalne samouprave utvrđene razine koje prelaze prag upozorenja ili prag obavješćivanja, te da li je izvršno tijelo Grada Zagreba, grada i općine naredilo primjenu posebnih mjera zaštite zdravlja ljudi i način njihove provedbe, te da li je informiralo javnost putem priopćenja svim medijima koji pokrivaju područje te jedinice lokalne samouprave.
Provjeriti da li su na području nadzirane jedinice lokalne samouprave prekoračene kritične razine propisane za zaštitu vegetacije te da li je predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave naredilo primjenu posebnih mjera i način njihove provedbe. (čl. 26 ZOZZ)
9.

## Slide 17: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
B. Provedba inspekcijskog nadzora - koraci
Provjeriti da li je donesen akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka (iz A3), ako razine onečišćujućih tvari u zraku prekoračuju bilo koju graničnu vrijednost ili ciljnu vrijednost, kako bi se, u što je moguće kraćem vremenu, osiguralo postizanje graničnih ili ciljnih vrijednosti.
Provjeriti da li je donesen kratkoročni akcijski plan (iz A3), ako postoji rizik da će razine onečišćujućih tvari prekoračiti prag upozorenja za prizemni ozon, sumporov dioksid i dušikov dioksid, koji sadrži mjere koje se moraju poduzeti u kratkom roku kako bi se smanjio rizik ili trajanje takvog prekoračenja.
Provjeriti provode li se mjere iz akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka, te mjere iz kratkoročnih akcijskih planova. (čl. 37. ZOZZ)
10.

## Slide 18: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
B. Provedba inspekcijskog nadzora - koraci
Provjeriti da li Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka iz A3 sadržava obvezne elemente koji su propisani u Dijelu I. Priloga Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU
11.
12.
Provjeriti da li je Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dostavilo Agenciji informacije o akcijskom planu za prekoračenja graničnih i ciljnih vrijednosti (s mjernih mjesta određenih propisom kojim se uređuje popis mjernih mjesta za praćenje onečišćujućih tvari u zraku) u informacijski sustav zaštite zraka u elektroničkom obliku koristeći formate i protokole iz Odluke Komisije 2011/850/EU koje Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama, odmah po donošenju Akcijskog plana.

## Slide 19: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
B. Provedba inspekcijskog nadzora - koraci
12.
Informacije o akcijskim planovima su informacije iz članka 13. i priloga (informacije H-K) Odluke Komisije 2011/850/EU:
– informacije o planovima za poboljšanje kvalitete zraka (H),
– informacije o raspodjeli izvora (I),
– informacije o scenariju za godinu postizanja (J),
– informacije o mjerama za poboljšanje kvalitete zraka (K).
13.
Provjeriti da li je nadzirana jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba informirala javnosti o kvaliteti zraka, provedbi akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka, provedbi kratkoročnih akcijskih planova i godišnjim izvješćima o PKZ (iz A4).

## Slide 20: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
B. Provedba inspekcijskog nadzora - koraci
14.
Provjeriti da li je slučaju prekoračenja praga upozorenja za SO2 i NO2 te praga obavješćivanja ili praga upozorenja za prizemni ozon, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave na čijem je području došlo do prekoračenja dužno je poduzeti posebne mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša te odrediti način njihovog provođenja prema posebnom propisu kojim se uređuje sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. (iz A5)

## Slide 21: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
C. Postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru - koraci
Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da županija, Grad Zagreb, odnosno veliki grad nisu izvršili obavezu donošenja i objave Programa i izvješća o provedbi Programa za razdoblje od četiri godine iz B1, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom. (čl. 129. i 148. ZOZZ)
1.
Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da nadzirana županija, Grad Zagreb, odnosno grad, nisu uspostavili mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka na svome području ako su procijenili da su razine onečišćenosti više od propisanih graničnih vrijednosti (GV), odnosno ako su procijenili da za to postoje opravdani razlozi (osobito u slučaju pojačanog razvoja industrije, proširenja poslovnih i industrijskih zona i drugo) iz B2, inspektor će ukazati na nedostatke i nepravilnosti i odrediti rok njihova otklanjanja, te isto unijeti u zapisnik (čl. 129., 131 ZOZZ).
2.

## Slide 22: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
C. Postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru - koraci
Ukoliko se u određenom roku nedostaci i nepravilnosti ne otklone, Ministarstvo će nadležnom tijelu podnijeti optužni prijedlog ili kaznenu prijavu zbog prekršajnog ili kaznenog djela, a inspektor ima pravo i obvezu poduzeti druge mjere i izvršiti druge radnje za koje je ovlašten. (čl. 144. ZOZZ)
2.
Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da županija, Grad Zagreb, odnosno grad nisu dostavili izvorne i validirane podatke o praćenju kvalitete zraka i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka Agenciji do 30. travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu iz B2 i B3, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom (čl. 129. i 148. ZOZZ)
3.

## Slide 23: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
C. Postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru - koraci
4.
Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da izvršno tijelo Grada Zagreba, grada i općine nije donijelo odluku o mjerenjima posebne namjene ili procjene razine onečišćenosti na zahtjev inspekcije zaštite okoliša ili kada postoji sumnja, izražena prijavom građana, da je došlo do onečišćenosti zraka čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje ljudi, kvalitetu življenja i/ili štetno utjecati na bilo koju sastavnicu okoliša iz B4, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom. Također za isti prekršaj, novčanom kaznom kaznit će se odgovorna osoba u Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini. (čl. 129. i 148. ZOZZ)

## Slide 24: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
C. Postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru - koraci
5.
Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrde nepravilnosti u koracima:
B5 i B6 (godišnje izvješće i sadržaj godišnjeg izvješća),
B7 (dozvola i pokrivenost mjernog opsega),
B8 (kontinuirani prijenos podataka),
inspektor će ukazati na nedostatke i nepravilnosti i odrediti rok njihova otklanjanja, te isto unijeti u zapisnik (čl. 129., 131 ZOZZ).
Dužina roka ovisi o vrsti nepravilnosti
Ukoliko se u određenom roku nedostaci i nepravilnosti ne otklone, Ministarstvo će nadležnom tijelu podnijeti optužni prijedlog ili kaznenu prijavu zbog prekršajnog ili kaznenog djela, a inspektor ima pravo i obvezu poduzeti druge mjere i izvršiti druge radnje za koje je ovlašten. (čl. 144. ZOZZ)

## Slide 25: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
C. Postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru - koraci
6.
Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da županija, Grad Zagreb, odnosno veliki grad nisu naredili primjenu posebnih mjera zaštite zdravlja ljudi i način njihove provedbe, te nisu informirali javnost o pojavi prekoračenja praga upozorenja ili praga obavješćivanja iz B9, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom. Također za isti prekršaj, novčanom kaznom kaznit će se odgovorna osoba u Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini. (čl. 129. i 148. ZOZZ).
7.
Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da Grad Zagreb, grad, odnosno općina nisu izvršili obavezu donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka ili kratkoročnog akcijskog plana iz B10, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom. Također za isti prekršaj, novčanom kaznom kaznit će se odgovorna osoba u Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini. (129. i 148 ZOZZ)

## Slide 26: Postupak kontrole provedbe propisa po fazama
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
C. Postupanje po provedenom inspekcijskom nadzoru - koraci
8.
Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrde nepravilnosti u koracima:
B11 (obavezni elementi akcijskog plana),
B12 (dostava informacija o akcijskom planu),
B13 (informiranje javnosti)
inspektor će ukazati na nedostatke i nepravilnosti i odrediti rok njihova otklanjanja, te isto unijeti u zapisnik (čl. 129., 131 ZOZZ).
Dužina roka ovisi o vrsti nepravilnosti (vidjeti Tablicu 1).
Ukoliko se u određenom roku nedostaci i nepravilnosti ne otklone, Ministarstvo će nadležnom tijelu podnijeti optužni prijedlog ili kaznenu prijavu zbog prekršajnog ili kaznenog djela, a inspektor ima pravo i obvezu poduzeti druge mjere i izvršiti druge radnje za koje je ovlašten. (čl. 144. ZOZZ)

## Slide 27: HVALA NA PAŽNJI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša